Manuel pour imprimante Foldarap 2.5

Introduction

Le présent document est une aide au montage pour l’imprimante Foldarap, version 2.5. La partie concernant le montage en lui-même de cette imprimante renvoie vers une page de wiki déjà très complète, que l’on peut retrouver dans les liens utiles, à la fin du document.

Inventaire

Inventaire des pièces (en anglais)

| Bearings |  |
| --- | --- |
| 603zz | 8 |
| linear bearing | 3 |

| Screws and rods |  |
| --- | --- |
| vis m4x8 | 54 |
| t-nut | 50 |
| vis m3x8 | 16 |
| vis m3x10 | 6 |
| vis m3x16 | 4 |
| vis m3x20 | 4 |
| vis m3x25 | 6 |
| vis m3x30 | 5 |
| vis m3x30 (countersink : for the heater) | 3 |
| vis m3x35 | 2 |
| m3 nut | 13 |
| m3 washer | 3 |
| m3 nylock | 3 |
| threaded rods (M5 230mm) | 2 |
| smooth rods | 2 |
| grab-screw | 10 |
| M5 threaded rod 230mm | 2 |
| heat-shrink sleeve*1 | 1 |

| Metal pieces |  |
| --- | --- |
| pulley | 2 |
| fan grill | 1 |
| pneumatic fitting | 2 |
| spring | 5 |
| flexible coupling | 2 |
| heater-block | 1 |
| nozzle | 1 |
| barrel | 1 |

| printable pieces |  |
| --- | --- |
| (board mount) fixation de la carte Minitronics | 2 |
| belt-clamp | 1 |
| bed adjuster | 3 |
| foot-front left | 1 |
| foot-front right | 1 |
| hinge-inner left | 1 |
| hinge-inner right | 1 |
| foot-rear left | 1 |
| foot-rear right | 1 |
| hinge -outer left | 1 |
| hinge -outer right | 1 |
| y-idler | 1 |
| y motor base | 1 |
| z-motor-bracket right | 1 |
| z-motor-bracket left | 1 |
| z-top left and right | 2 |
| handle | 1 |
| y-carriage | 1 |
| underplate | 1 |
| extruder left and right | 2 |
| z-slider left | 1 |
| z-slider right | 1 |
| x-slider | 1 |
| bed-plate | 1 |
| hotend-holder | 1 |
| fan holder | 1 |
| spool-holder | 1 |
| x-belt ends -> useful ? | 2 |
| Fastenings of the smooth rods |  |
| y-endstop-holder | 1 |

| Profiles |  |
| --- | --- |
| 300 mm profile | 4 |
| 200 mm profile | 4 |

| Wires |  |
| --- | --- |
| cartridge-heater | 1 |
| ptfe tubing(300-330mm) | 1 |

| Pin hosts |  |
| --- | --- |
| 2pin-hosing | 1 |
| ferrule | 1 |
| female crimp terminals | 7 |

| Thermistors |  |
| --- | --- |
| 100k Ohm | 2 |

| Belt |  |
| --- | --- |
| zip-tie | 12 |
| 250mm belt | 1 |
| 600mm belt | 1 |

| Others |  |
| --- | --- |
| end-stop | 3 |
| knurled insert | 1 |
| Hotend | 1 |
| (reprap.org plate) | 1 |

Inventaire par parties

Squelette

| Pièces imprimables |  |
| --- | --- |
| pied arrière gauche | 1 |
| pied arrière droit | 1 |
| pied avant gauche | 1 |
| pied avant droit | 1 |
| charnière intérieure gauche | 1 |
| charnière intérieure droite | 1 |
| poignée | 1 |
| Profilés |  |
| profilé 200mm | 4 |
| profilé 400mm | 4 |
| Vis et écrous |  |
| vis m4x8 | 16 |
| écrou en T | 16 |
| Roulements à bille |  |
| 630zz 3x9x5 | 1 |

Axe Y

| Pièces imprimables |  |
| --- | --- |
| support tiges lisses | 1 |
| support du moteur en y | 1 |
| Vis et écrous |  |
| vis m3x20 | 1 |
| vis m3x8 | 2 |
| vis m4x8 | 5 |
| écrou en T | 5 |
| écrou m3 | 2 |
| Autres composants |  |
| prise d’alimentation | 1 |
| interrupteur | 1 |

Moteur Y

| Vis et écrous |  |
| --- | --- |
| vis m3x8 | 1 |
| vis sans tête | 2 |
| Moteur |  |
| nema 14 35x35x33mm | 1 |
| Autres |  |
| poulie | 1 |

Connectique globale pour l’axe Y

Nota : La connectique peut dépendre de la version de la carte électronique et de l’alimentation utilisées. (Voir cette page (en anglais) du site reprap.org).

| Fils électriques |  |
| --- | --- |
| fils électriques 18 AWG | 5 câbles (un rouge d’au moins 10 cm, un noir de même longueur, un vert, un rouge et un noir d’au moins 25 cm) |
| connectique pour connecter le moteur à la carte électronique | 1 |
| Cosses et protections |  |
| cosse de 4,8 mm | 4 |
| cosse de 6,35 mm | 3 |
| isolants pour ces cosses* | 7 |

* peuvent être remplacés par des morceaux de gaine thermorétractable

Axe Z

| Pièces imprimables |  |
| --- | --- |
| charnière extérieure gauche | 1 |
| charnière extérieure droite | 1 |
| support du moteur en z gauche | 1 |
| support du moteur en z droit | 1 |
| support roulements moteur droit en z | 1 |
| support roulements moteur gauche en z | 1 |
| Moteurs |  |
| nema 14 35x35x33mm | 2 |
| Pièces de métal |  |
| profilé 300 mm | 2 |
| tige filetée m5 230 mm | 2 |
| couplage flexible | 2 |
| Vis et écrous |  |
| vis m3x8 | 4 |
| vis m3x20 | 2 |
| vis m3x25 | 1 |
| vis m4x8 | 8 |
| écrou “nylock” m5 | 4 |
| écrou m3 | 2 |
| écrou en T | 8 |

Axe X

| Pièces imprimables |  |
| --- | --- |
| support roulements en x | 1 |
| Moteur |  |
| nema 14 35x35x33mm | 1 |
| Vis et écrous |  |
| vis m3x30 | 4 |
| vis m4x8 | 2 |
| écrou en T | 2 |
| Autres |  |
| roulement à bille 603zz | 2 |
| poulie | 1 |
| courroie 250 mm | 1 |
| profilé 200 mm | 1 |

Axes XZ

| Vis et écrous |  |
| --- | --- |
| m4x8 | 2 |
| écrou en T | 2 |

Ventilateur

| Pièces imprimables |  |
| --- | --- |
| support du ventilateur | 1 |
| grille ventilateur | 1 |
| Vis et écrous |  |
| vis m3x25 | 1 |
| vis m3x16 | 2 |
| vis m3x10 | 1 |
| rondelle m3 | 2 |
| Connectique |  |
| embout à 2 ports | 2 |
| cosse ? mm | 4 |
| Autres |  |
| socle du chauffage | 1 |

Chauffage du fil

| Pièces de métal |  |
| --- | --- |
| “barrel” | 1 |
| “heatsink” | 1 |
| “pneumatic fitting” | 1 |
| “nozzle” | 1 |
| bloc de chauffage | 1 |
| Autres |  |
| thermistance 100 kilo ohm | 1 |
| tube ptfe (300-330 mm) | 1 |
| “cartbridge heater” | 1 |

Extrudeur

| Pièces imprimables |  |
| --- | --- |
| support extrudeur gauche | 1 |
| support extrudeur droit | 1 |
| vis et écrous |  |
| m3x16 | 1 |
| m3x10 | 2 |
| m3x20 | 1 |
| 603zz bearing | 1 |
| knurled insert | 1 |
| m3x35 | 2 |
| m3 nut | 2 |
| Moteur |  |
| nema 14 35x35x33mm | 1 |
| Autres |  |
| ressort | 2 |
| “pneumatic fitting” | 1 |

Plaque inférieure de la structure

| Vis et écrous |  |
| --- | --- |
| m3x8 | 2 |
| m4x8 | 3 |
| écrou m3 | 2 |
| écrou en T | 3 |
| Autres |  |
| alimentation | 1 |
| plaque découpée au laser (bois ou plexiglas) | 1 |

Plateau

Plaque chauffante

| Vis et écrous |  |
| --- | --- |
| “countersunk” m3x30 | 3 |
| écrou m3 | 3 |
| Autres |  |
| plaque métallique | 1 |
| film chauffant | 1 |
| ressort | 3 |

Déplacement en Y

| Pièces imprimables |  |
| --- | --- |
| molette | 3 |
| “smooth rod” | 2 |
| attache courroie | 1 |
| Vis et écrous |  |
| m3x10 | 2 |
| écrou m3 | 2 |
| rondelle m3 | 2 |
| écrou “nylock” m3 | 2 |
| Autres |  |
| Plaque découpée au laser (bois ou plaxiglas) | 1 |
| roulement à bille 6x12x19 | 3 |
| colson | 10 |
| Profilé ? mm | 2 |

Connectique

| Connecteurs |  |
| --- | --- |
| connecteur à deux entrées | 1 |
| Cosses |  |
| cosse 2.54 mm | 2 |

Carte électronique programmable

| Pièces imprimables |  |
| --- | --- |
| fixation de la carte | 2 |
| Autres |  |
| carte Minitronics | 1 |

Capteurs de fin de course

| Connecteurs |  |
| --- | --- |
| connecteur à 3 entrées | 3 |
| Vis et écrous |  |
| m4x8 | 1 |
| écrou en T | 1 |
| Autres |  |
| colson | 2 |
| capteur de fin de course | 3 |
| prises | 3 |

Montage

Nous vous conseillons ce lien qui détaille, étape par étape, le montage de l’imprimante. Il s’agit d’une page de wiki du site wikifab.

Aide au montage et à la réparation

Cette section regroupe quelques pratiques que nous pensons utiles pour aider au montage ou à la réparation de l’imprimante.

|  | Insérer un écrou-T Insérer l'écrou dans la rainure, puis, avec la vis, venir serrer avec le petit côté de la clé hexagonale 2.5mm jusqu'à ce que l'écrou-T soit bloqué (inutile de serrer fort). |
| --- | --- |
|  | Souder Sur un plan de travail dégagé et dans un environnement aéré, faire chauffer le fer pendant 5 minutes. Approcher le fil d’étain auprès du fil dénudé et faire fondre l’étain sur les parties métalliques à souder entre elles. Une fois toutes les soudures effectuées, les laisser refroidir, puis, fixer à l’aide d’écrous la prise sur le châssis imprimé |
|  | Utiliser une scie sauteuse Attention, pour des raisons évidentes de sécurité, manipuler la scie sauteuse débranchée ! Déverrouiller l’ouverture de la tête de la scie sauteuse. Insérer la lame dans la fente prévue à cet effet, de manière à ce que les dents soient dirigées vers l’avant, puis verrouiller la tête. Utiliser la scie sauteuse de manière à l’éloigner de soi : en aucun cas on scie en ramenant la machine vers soi ! |
|  | Lancer une impression 3D A partir des fichiers 3D (au format .stl par exemple pour les Foldarap), démarrer un logiciel permettant de générer un fichier .gcode (par exemple le logiciel open source Cura). Après avoir sélectionné sur le panneau latéral les paramètres de l’impression, générer le .gcode (fichier contenant les informations compréhensibles de l’imprimante), ou, si l’imprimante est directement connectée, lancer l’impression depuis l’imprimante. Dans les deux cas, il s’agit du bouton bleu en bas à droite de l’écran. |
|  | Installation de la courroie de déplacement Y Se munir des éléments ci-contre, ainsi que d’un tournevis avec le bon embout. Il est conseillé de se munir de pinces fines pour l’installation des roulements à billes ainsi que de la courroie. |
|  | Avec deux vis, fixer le support imprimé au moteur. Attention à bien respecter les emplacements. |
|  | Installer les roulements à bille à l’aide des deux vis restantes. S’aider d’une pince pour les installer. |
|  | Fixer la courroie à un bout du profilé à l’aide d’un écrou-T. Attention à bien mettre les dents de la courroie vers l’intérieur du profilé. |
|  | Insérer le profilé dans le support du moteur et faire passer la courroie à droite du premier roulement à bille. S’aider d’une pince fine si nécessaire. |
|  | Faire passer la courroie autour de l’axe du moteur. S’aider d’une pince fine si nécessaire. |
|  | Faire passer la courroie autour du second roulement à bille. S’aider d’une pince fine si nécessaire. Fixer l’autre extrémité de la courroie dans le profilé à l’aide de l’écrou-T restant. Attention à bien tendre la courroie. Pour vérifier qu’elle soit bien installée, faire bouger le support noir à la main, si l’axe du moteur bouge avec, c’est bon. |

Lien utile

Montage de l’imprimante sur le site Wikifab : http://wikifab.org/wiki/FoldaRap_2.5_:_imprimante_3D_facilement_transportable